Obklady a dlažba v koupelně, WC a v chodbě

Janovský, Kamilov 20

19.10.11

- Dlažba 32 x 32 cm

Koupelna 	1,37 x 3,36 m = 4,6 m2
WC		1,35 x 1,16 m  = 1,57 m2
Chodba	0,95 x 5 m – 0,9 x 2 poklop  =  4, 75 m2 – 1,8 = 2,95 m2
---------------------------------------------------------------------------------------
Celkem				9,12 m2

V koupelně bude elektrické temperování podlahy, „Teplá dlažba“ v oblasti cca 1 m2. Průměr kabelu 3-4 mm. Položení kabelu chce zadavatel provést sám. Pod vaničkou sprchového koutu v rohu koupelny dlažba nebude.
Podkladní beton v koupelně vykazuje nerovnosti až – 14 mm, v jednom místě – 18 mm.

Uprostřed chodby je poklop nad vchodem do sklípku.

V dlažbě na WC bude 1 průchod pro odpad od mísy.

- Obklady 20 x 25 cm naležato. V koupelně a WC pouze na dvou stěnách.

Koupelna:	Výška 2m, délka 3,69m, plocha 7,4 m2
WC		Výška 1,4m, délka 1,92 m, plocha 2,7 m2
Horní okraj obkladů ukončit plastovou lištou.

Stěny v místech kde nebude obklad opatřit u podlahy lemem z pásků nařezaných z dlažby (3 pásky z jedné dlaždice 32 x 32). Kromě koupelny a WC též na obou stěnách chodby. Horní okraj lemu ukončit plastovou lištou.

Celková délka lemů:		16,4 m

- Plastové lišty vybereme a koupíme, dlažbu a obklady máme.

- V obkladech v koupelně bude 6 průchodů pro rohové ventily a baterii, 1 průchod pro odpad od umyvadla, 1 průchod pro ventilaci průměru 110 mm a 3 průchody pro vypínače a zásuvky.
Na WC budou 2 průchody pro rohové ventily, 1 průchod pro odpad od umývátka, 1 průchod pro zásuvku a 1 průchod rozměru 160 x 160 mm pro dvířka nad uzávěrem přívodu k venkovnímu kohoutu.

Václav Janovský, Kamilov 20.