A. Průvodní zpráva

a) Základní údaje

Název stavby:		Rodinný dům

Místo stavby:		Třeboc, č.kat. 83/2

Investor:		Daniela Kuklová a Pavel Kukla, Přemyslovců 2017, Louny

## Projektant:		Daniel Vlček, Valdecká 213, 273 51, Horní Bezděkov

tel: 603 272 488

č.autorizace: 0008429 (autorizovaný technik v oboru pozemní stavby)

Předmětem projektu je novostavba zděného rodinného domu v obci Třeboc na pozemku č.kat. 83/2. Rodinný dům bude nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím se sedlovou střechou. Dům bude mít jednu bytovou jednotku.

V přízemí bude zádveří, pracovna, technická místnost, koupelna, WC, hala a obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. Z jídelny bude vstup na krytou terasu.

V podkroví bude galerie nad schodištěm, koupelna s WC, šatna, 2 dětské pokoje a ložnice.

Na pozemek bude vybudován vjezd z místní komunikace. Oplocení kolem pozemku je stávající z poplastovaného pletiva, do plotu budou osazena vrátka a vjezdová posuvná brána.

Projekt je zpracován dle požadavků investora.

Zastavěná plocha RD včetně terasy: 			128 m2

b) údaje o území a pozemku

Pozemek se nachází v obci Třeboc a dle územního plánu je určen k výstavbě RD. Na pozemku se nenachází žádná stavba. Pozemek je v současné době oplocený.

c) průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Pozemek byl zařazen do kategorie středního rizika pronikání radonu z podloží, proto bude na základovou desku provedena protiradonová hydroizolace, např. Fatrafol 803 nebo Stafol 914 nebo jiná s příslušným atestem.

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a zapracovány do projektové dokumentace.

e) dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

f) splnění podmínek územního plánu obce

Stavba je v souladu s vydaným územním plánem.

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Netýká se této stavby.

h) předpokládaná lhůta výstavby

Zahájení stavby se předpokládá v září 2012 a ukončení stavby v září 2014.

i) orientační hodnota stavby

Orientační hodnota stavby:  3.000.000 Kč

B. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení staveniště

Staveniště bude na pozemku investora, při realizaci stavby nebude zasaženo do sousedních pozemků

b) urbanistické a architektonické řešení stavby

Rodinný dům bude nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím se sedlovou střechou.

c) technické řešení a řešení vnejších ploch

Technické řešení – viz technická zpráva ve stavební dokumentaci. Dům bude opatřen omítkou dle přání investora, štíty budou obloženy svisle dřevěnými nesámovanými prkny nebo palubkami. Krytina bude tašková. Okna budou dřevěná EURO – barva dle výběru investora. Sokl a komín budou obloženy kamenem.

d) napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Na pozemek bude vybudován vjezd z místní komunikace.

e) řešení technické a dopravní infrastruktury, poddolování

Parkování pro 2 auta bude zajištěno na zpevněné ploše na pozemku investora. Stavba není poddolována.

f) vliv stavby na životní prostředí

Stavba neovlivňuje negativně životní prostředí.

g) řešení bezbariérového užívání

Netýká se této stavby.

h) průzkumy a měření

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Pozemek byl zařazen do kategorie středního rizika pronikání radonu z podloží, proto bude na základovou desku provedena protiradonová hydroizolace, např. Fatrafol 803 nebo Stafol 914 nebo jiná s příslušným atestem.

i) Podklady pro vytýčení stavby, výškový systém

Stavba bude vytýčena dle projektové dokumentace, kde jsou všechny potřebné rozměry zakótovány. Podlaha přízemí bude na výškové kótě 447.600 m n.m., výškové osazení domu bude investorem upřesněno na stavbě při vytýčení základů.

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty

Netýká se této stavby.

k) vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí stavby

Stavbou nebudou zasaženy okolní pozemky.

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Na stavbě budou dodržovány veškeré předpisy bezpečnosti práce, stavba bude prováděna odbornou firmou.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je staticky navržena tak aby nemohlo dojít ke zřícení stavby nebo její části, aby nedošlo k většímu stupni nepřípustného přetvoření a aby nebyly poškozeny jiné části stavby.

3. Požární bezpečnost

Požární bezpečnost stavby řeší projektová dokumentace – viz Požárně bezpečnostní řešení. Nebezpečně požární prostor nezasahuje mimo pozemek investora.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Netýká se této stavby.

5. Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena tak aby bylo zajištěno její bezpečné užívání.

6. Ochrana proti hluku

Stavba nevyžaduje speciální ochranu proti hluku.

7. Úspora energie a ochrana tepla

U navržené stavby jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

Netýká se této stavby.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Radon: Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Pozemek byl zařazen do kategorie středního rizika pronikání radonu z podloží, proto bude na základovou desku provedena protiradonová hydroizolace, např. Fatrafol 803 nebo Stafol 914 nebo jiná s příslušným atestem.

Agresivní spodní vody: Nebyly zjištěny.

Seismicita: Nevyskytuje se.

Poddolování: Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Ochranná a bezpečnostní pásma: Na pozemku je stávající studna s užitkovou vodou a také těsně u sousedů je také studna. Nová studna na pozemku investora i nová jímka jsou navrženy tak, aby byl dodržen normový odstup mezi studnou a jímkou (12m).

10. Ochrana obyvatelstva

Situování a stavební řešení stavby je navrženo tak,aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti lidí.

11. Inženýrské stavby

a) splaškové a dešťové vody

Splaškové vody domu budou svedeny do nové nepropustné jímky na vyvážení umístěné na pozemku investora. Dešťové vody budou plošně zasakovány na pozemku investora trativody.

b) zásobování vodou

Pitná voda do domu bude přivedena z nové vrtané studny umístěné na pozemku investora. Studna není součástí tohoto projektu (samostatný projekt).

c) zásobování energiemi

Topení je zajištěno elektrickým kotlem. V přízemí bude podlahové topení, v podkroví radiátory. Ohřev TUV bude zajišťovat elektrický boiler.

Na pozemku je stávající pilíř elektro, ze kterého bude proveden přívod elektřiny do domu. Přípojka elektřiny na pozemek je stávající.

d) Řešení dopravy

Na pozemek bude realizován vjezd z místní komunikace.

e) povrchové úpravy okolí stavby

Zpevněné plochy na pozemku – viz situace 1:200.

f) elektronická komunikace

Netýká se této stavby.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Netýká se této stavby.

##### C. Situace stavby

Viz výkres č. 1 v projektové dokumentaci – stavební část

##### D. Dokladová část

Viz přílohy v paré č.1 na začátku projektové dokumentace

E. Zásady organizace výstavby

1. Technická zpráva

a) informace o staveništi, oplocení stavenistě, příjezd na staveniště

Staveniště se bude nacházet na pozemku investora. Pozemek je oplocený.

b) významné sítě technické infraskutruktury

Na pozemku investora se nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury.

c) napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny

Před započetím výstavby bude osazen elektroměr a čerpadlo do studny, aby bylo možné odebírat elektřinu a vodu pro stavbu.

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob

Nejsou potřeba.

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska veřejných zájmů

Netýká se této stavby.

f) řešení zařízení staveniště

Staveniště se nachází na pozemku investora a vzhledem k rozsahu stavby nejsou nutná zvláštní zařízení staveniště.

g) stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Netýká se této stavby.

h) stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Stavba bude prováděna odbornou firmou a budou dodržovány veškeré zásady a předpisy týkající se bezpečnosti práce.

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Stavba bude prováděna tak ,aby nebylo negativně ovlivněno životní prostředí.

j) orientační lhůty výstavby

Zahájení stavby se předpokládá v září 2012 a ukončení stavby v září 2014.

2. Výkresová část

- viz situace stavby

##### Architektonické a stavebně technické řešení

1.Technická zpráva

a) druh a účel stavby

Předmětem projektu je novostavba zděného rodinného domu v obci Třeboc na pozemku č.kat. 83/2.

b) architektonické a dispoziční řešení stavby

Rodinný dům bude nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím se sedlovou střechou. Dům bude mít jednu bytovou jednotku.

V přízemí bude zádveří, pracovna, technická místnost, koupelna, WC, hala a obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. Z jídelny bude vstup na krytou terasu.

V podkroví bude galerie nad schodištěm, koupelna s WC, šatna, 2 dětské pokoje a ložnice.

c) zastavěná plocha, orientace, osvětlení místností

Zastavěná plocha RD včetně terasy: 	128 m2

Všechny obytné a pobytové místnosti v domě jsou osvětleny a větrány okny.

d) technické a konstrukční řešení objektu

viz stavebně konstrukční řešení

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Konstrukce navržené v projektu splňují požadavky na tepelné vlastnosti požadované normou – viz  stavebně technické řešení

f) způsob založení objektu

Dům je založen na betonových základových pasech, na kterých je provedena základová deska s kari sítí - viz stavebně konstrukční řešení

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Stavba ani její užívání neovlivní negativně životní prostředí.

h) dopravní řešení

Na pozemek bude vybudován vjezd z místní komunikace.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Pozemek byl zařazen do kategorie středního rizika pronikání radonu z podloží, proto bude na základovou desku provedena protiradonová hydroizolace, např. Fatrafol 803 nebo Stafol 914 nebo jiná s příslušným atestem.

##### Stavebně konstrukční část

1.Technická zpráva

Výškové osazení domu

Stavba bude vytýčena dle projektové dokumentace, kde jsou všechny potřebné rozměry zakótovány. Podlaha přízemí bude na výškové kótě 447.600 m n.m., výškové osazení domu bude investorem upřesněno na stavbě při vytýčení základů.

### Základy

POZOR: Na pozemku je stávající navážka, která byla realizována nedávno při zahradních úpravách. Nové základy je NUTNÉ založit do rostlého terénu, navážku doporučuji před započetím zemních prací odstranit.

Rodinný bude založen na základových pasech š.600mm, od terasou budou základy š.400mm. Základové pasy budou z betonu B15. Hloubka základové spáry je orientační a je nutné ji přizpůsobit skutečnému sklonu stávajícího terénu. Základová spára bude min. 1400mm pod úrovní rostlého terénu a základy budou dle potřeby odskákány. Prostupy budou provedeny dle projektů ZT a elektřiny. Do výkopu bude před zabetonováním vložen zemnící pásek. Na zhutněný podsyp z betonového recykláži frakce 0-63 nebo na ze štěrkodrtě (hutněno na E def =45MPa) bude provedena základová deska tl.150mm z betonu B20 s vloženou KARI sítí zataženou do základových pasů.

Geolog doporučuje základovou spáru před betonáží přehutnit a homogenizovat hutněným roznášecím polštářem o mocnosti 200mm (po zahutnění).

Při realizaci základů je nutné dodržet výsledky inženýrsko geologického posouzení (květen 2012, RNDr. Lumír Hořčička).

### Hydroizolace

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Pozemek byl zařazen do kategorie středního rizika pronikání radonu z podloží, proto bude na základovou desku provedena protiradonová hydroizolace, např. Fatrafol 803 nebo Stafol 914 nebo jiná s příslušným atestem.

#### Stěny, sloupy, příčky, překlady, věnce

Obvodové stěny tl.500mm budou vyzděny z tvárnic Porotherm 50 Hi Profi DRYFIX. Vnitřní nosná stěna tl.300mm bude vyzděna z tvárnic Porotherm 30 Profi DRYFIX  Příčky v přízemí budou tl.125mm a budou vyzděny z tvárnic Porotherm 11,5 Profi DRYFIX. V podkroví budou příčky sádrokartonové. Nadezdívky budou z tvárnic Porotherm.

Nosné dřevěné sloupy v přízemí budou 250/250 a budou podpírat dřevěný průvlak 250/250. Na terase budou vaznici podpírat dřevěné hoblované sloupky 160/160.

Překlady nad okny a dveřmi v nosných stěnách budou z nosných překladů Porotherm 7. Nad příčkami v přízemí budou nenosné překlady Porotherm 11,5.

V úrovni stropu bude železobetonový věnec V1 doplněný extrudovaným polystyrenem a věncovkou Porotherm. Nadezdívka bude ukončena železobetonovým věncem V2, do kterého bude kotvena pozednice. Věnec V2 proběhne i ve štítových stěnách..

Stropní konstrukce, podlahy

Stropní konstrukci nad přízemím budou tvořit nosné dřevěné trámy 220/250 a záklop z neosámovaných prken nebo palubek. V podkroví bude na záklopu provedena lehká podlaha z trámků a podlahových palubek. Trámky budou pokládány na kročejovou izolaci, mezi trámky bude vložena izolace zvuková. V koupelně bude na záklop provedena betonová podlaha s Kari sítí vybetonovaná na desky z polystyrenu. V přízemí bude provedena anhydritová podlaha realizovaná na desky z polystyrenu včetně systémových desek pro podlahové topení.

## Krov, střešní krytina, okapy

Střecha na RD je sedlová se středními vaznicemi. Vaznice bude podepřeny dřevěnými sloupky a štítovými stěnami. Na krokve bude provedena doteková difúzní folie (Bramac Pro), kontralatě, latě a taškový krytina včetně všech prvků vybraného střešního systému. Okapy budou z pozinkovaného plechu potaženého vrstvou plastu (Lindab).

Komín, krb

Komín bude ze systému SCHIEDEL UNI včetně doplňků. Komín bude jednoprůduchový, průduch bude o průměru 200mm. Výška zaústění kouřovodu bude 2,2m a sklon 45 stupňů, je to však nutné upřesnit s dodavatelem krbu.

### Schodiště, zábradlí

Schodiště do podkroví bude celodřevěné samonosné bez podstupnic. Zábradlí na galerii bude celodřevěné a bude vysoké 1m.

Výplně otvorů

Okna a vnější dveře budou dřevěná (eurookna) s izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné nebo dýhované, v příčkách budou obloukové zárubně. Materiál a odstín dřevěných prvků bude upřesněn podle výběru investorem.

Povrchové úpravy

Obklady v koupelnách a na WC budou z keramických dlaždic. V  přízemí bude jako podlahová krytina použita keramická dlažba a plovoucí laminátová podlaha. V podkroví budou jako podlahová krytina použity podlahové palubky, v koupelně bude dlažba. Veškeré viditelné dřevěné konstrukce budou opatřeny lazurovacím nátěrem na dřevo.

Denní osvětlení, větrání

Ve všech obytných a pobytových místnostech v domě je zajištěno denní osvětlení okny, které zároveň umožňují odvětrání všech prostor v domě.