Rekonstrukce bytu, koupelny a soc.zařízení

Bourací práce:

-vybourání vany,osekání obkladů,dlažby,obnažení zdiva stoupaček a vody,vybourání zárubní WC,

vybourání příček-koupelna,špajz

vynošení suti včetně naložení a uložení na skládku

Stavební práce:

-zazdění otvoru po zárubních WC-Ytong 7.5cm ,zazdění průrazů vody a odpadu,obezdění stoupaček,

-zednické práce pro závěsný WC

-zazdění a zahození elektro,štuk  dle skutečnosti

-oprava omítek-oškrabání,penetrace,lepidlo,štuk

-vyrovnání zdiva pod obklady nahozením,lepidlem,sádrokartonem(koupelna)   19m2

-podezdění vany-hebel 7.5 cm včetně instalačního otvoru,

oprava po vybourané příčce chodba,špajz,zazdění otvoru po zárubní stará kuchyn,perlinka ,

lepidlo,štuk,styčné plochy akrylát

-sádrokartonový podhled RB                                                             32.34m2

-sádrokartonový podhled RBI  koupelna  ,WC

-vzduchotechnika s odtahem mimo byt 3m  (flexi hadice,příprava pro ventilátory)

-samonivelace podlah pod dlažby koupelna,WC                       3m2

Obklady,dlažba:dle objednávky-v.o.-2.40 včetně prořezu

-obklad koupelna, WC                                                 19m2/

-dlažba                                                                                 3m2

(Cena obsahuje-penetraci,lepidlo flexibilní,spár.hmotu aquafress s odpudivostí

vody a plísně,práci,)

Vodoinstalace:

-nové rozvody vody a odpadu,demontáž starých rozvodů,rohové kohouty,nové

kohouty na přívod do koupelny a kuchyně,(pod stropem-příprava)

pračkový sifon,rozvody k lince,

připojení zařizovacích předmětů,osazení vany,umyvadla,

montáž baterií ,napojení do stávající kanalizace ,rozvody koupelna,WC,zapojení WC geberit

demontáž staré,nové přívody vody,tlakové zkoušky nových rozvodů,

Plyn:dle skutečnosti- případná demontáž

Elektroinstalace:  ( rozvody po bytě podhledem)

-nové rozvody elektro-koupelna,zásuvky,vypínače ,bytová rozvodnice dle potřeby

,jističe,proudový chránič,příprava pro přímotopy,(přímotopy dle skutečnosti bez DPH)

samostatný přívod-pračka,kotel,topení,sporák,mikrovlnka,nové rozvody-zásuvkový okruh,

světelný okruh,slaboproud,TV,elektroinstalace dle objednatele

vypínače,zásuvky dle objednatele,revizní zpráva

Bourací práce

Stavební práce

SDK,vzduchotechnika

Obklady a dlažby

Vodoinstalace

Plyn

Elektroinstalace

Zařizovací předměty

Přesun hmot